## Slide 1: Energy management Creating sustainable and positive impact on your energy consumption
An Beazar – founder & CEO
An.Beazar@enprove.be
+32 476 273 216
www.enprove.be

## Slide 2: Enprove
Activiteiten
  ISO 50001
  Opleiding
  Advies en studies over energie efficiëntie
  Energie monitoring
    Specialiteit: Energy data analytics

## Slide 3: Het team
An
Founder
Director
Christophe Technical lead
Lien
Project mgt
Koen
IT
Paul
Finance
Jan Operations
Serge Business development

## Slide 5: Our vision
We help you to lower costs
by achieving higher
energy efficiency
Through advanced analytics, we help you improving your operations and bottom line

## Slide 6: Improving energy performance

## Slide 8: Introductie
  Radiatieve forcage van broeikasgassen vanaf het emissiemoment
Bron: D. Hauglustaine

## Slide 9: Introductie
Bron: Office of oceanic and atmospheriic research NOAA

## Slide 10: Introductie
1 MWh aardgas
180 kg CO2

## Slide 11: Introductie
1 MWh steenkool
1 MWh aardgas
180 kg CO2
330 kg CO2

## Slide 12: Introductie
1 MWh steenkool
1 MWh aardgas
180 kg CO2
330 kg CO2
En 1 MWh elektriciteit?
400 kg CO2

## Slide 13: Introductie: trias energetica
Beperk de energievraag: energiezuinig gebouw, energiezuinige processen, …
Gebruik duurzame energiebronnen: hernieuwbare energie (zon, wind, biomassa, …), energie-efficiënte energieopwekking (warmtepomp, WKK, …)
Gebruik eindige energiebronnen (fossiele brandstoffen) op een efficiënte manier: energie-efficiënte installaties
13

## Slide 14: Introductie
Alles start met een ambitie (en met middelen)
Het groter kader zien!
  Risicobeheersing
  Cross-over projecten
  Carbon footprinting / greenhouse gas protocol
14

## Slide 15: Carbon footprinting
15

## Slide 16: Carbon footprinting
Niet gebruiken voor opvolging!
Onderhevig aan een pak hypotheses
Enkel voor interne benchmark gebruiken
16

## Slide 17
Energie-efficiëntie
Lager absoluut energieverbruik
Energie-efficiëntie
Meer doen met minder energie
door ENERGIEVERLIEZEN
te voorkomen/vermijden
Introductie

## Slide 18: Waarom energiemanagement?
Wat loopt goed?
  Doorgaans veel goede ideeën
  Ambities op de vloer om dingen te veranderen
  Veel goed opgeleid personeel
Wat loopt fout?
  Prioriteiten kunnen kiezen
  Intern verkocht krijgen van investeringen
  Te weinig tijd

## Slide 20: Audit
Aanpak:
  Algemene gegevens (adres, gebouw-en energieverantwoordelijke, bezetting, openings/werkingsuren, …)
  Plannen gebouw
  Productieproces
  Lijst van installaties, vermogens, draaiuren, sturingen
  Energiefacturen
  Lijst van geplande en uitgevoerde investeringen
  Rondgang
  Metingen

## Slide 21: Audit
Scope:
Gebouwschil
Utilities: Verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, Sanitair warm water (SWW), apparatuur…
Productieproces gerelateerde energie: perslucht, stoom, …

## Slide 22: Audit
Chart: 
| Process cooling | Lighting | Compressed air | Pumps | Air conditioning | Other electrical equipment
 | 0.37 | 0.29 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.06
Well-chosen KPI’s
Reliable benchmarking
A list of energy saving measures

## Slide 23: Audit
Chart: 
| Process cooling | Lighting | Compressed air | Pumps | Air conditioning | Other electrical equipment
 | 0.37 | 0.29 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.06
Well-chosen KPI’s
Reliable benchmarking
A list of energy saving measures

## Slide 24: Energiebalans
Globaal -> gedetailleerd (2)
  Per energiebron
  Per toepassing
  In € of in kWh

## Slide 25: Audit
Chart: 
| Process cooling | Lighting | Compressed air | Pumps | Air conditioning | Other electrical equipment
 | 0.37 | 0.29 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.06
Well-chosen KPI’s
Reliable benchmarking
A list of energy saving measures

## Slide 26: Goede KPI’s
Verbruik relatief maken van het verbruik tov relevante parameters
  Brandstof verwarming gebouwen ->m² verwarmde oppervlakte, graaddagen
  Elektriciteit productie lijn x -> productiehoeveelheid
  Elektriciteit kantoren -> aantal medewerkers (FTE), m²
  Totaal verbruik -> omzet
  Brandstof voertuigen -> km

## Slide 27: Audit
Chart: 
| Process cooling | Lighting | Compressed air | Pumps | Air conditioning | Other electrical equipment
 | 0.37 | 0.29 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.06
Well-chosen KPI’s
Reliable benchmarking
A list of energy saving measures

## Slide 28: Externe benchmarking
Literatuur: vito; carbon trust; leonardo energy , studies van overheden

## Slide 29: Interne benchmarking
Prioriteiten: hoogste relatief verbruik of grootste verbruiker

## Slide 30: Historische benchmarking
Chart: Electricity consumption: 2011-2013
| january | february | march | april | may | june | july | august | september | october | november | december
2011 | 1276.5892 | 1278.3202 | 1344.4214 | 1163.7613 | 1232.4928 | 1249.3919 | 1213.8729 | 1257.2092 | 1236.9562 | 1175.7428 | 1247.169 | 1095.7968
2012 | 1203.5364 | 1147.3767 | 1364.6597 | 1192.4077 | 1246.066 | 1138.5754 | 1297.8164 | 1293.7537 | 1295.0185 | 1406.355 | 1256.0573 | 1094.3669
2013 | 1216.6004 | 934.1133 | 1175.7709 | 1163.2306 | 1137.3298 | 1141.5734 | 1242.8431 | 1192.8679 | 1221.791 | 1292.5278 | 1187.3239 | 993.2728

## Slide 31: Historische benchmarking
Analyse: Verwacht verbruik
is eigen aan een bepaald gebouw in een bepaalde klimatologische context
Stap 1: energieprofiel opstellen = rechte die het verbruik van een gebouw voorstelt in functie van het klimaat. (min 12 maanden)
Stap 2: analyseren rechte
Stap 3: graaddagen van een bepaalde
maand gekend? -> verwacht verbruik
bepalen

## Slide 32: Historische benchmarking
Analyse : Verwacht verbruik
Snijding Y-as boven oorsprong:
Mogelijke oorzaken: stilstandsverliezen, stookinstallatie in werking in de zomer, …
Richtingscoëfficiënt: hoger
Mogelijke oorzaken: ontregelde afstelling, verminderd rendement, …

## Slide 33: Graaddagen correctie
Vb. Kengetal: Relatief brandstofverbruik - brandstof/graaddagen (kWh/GD)
Verbruik brandstof voor verwarming (kWh) na het doorvoeren van een correctie om zo de klimatologische invloeden te normaliseren.
het werkelijk verbruik maand n x aantal graaddagen standaard maand n
aantal graaddagen maand n
Graaddag is een maatstaf voor de koude over een periode:
verschilt in de tijd en per regio
verschil tussen een vastgelegde temperatuur (vb. 16,5°C) en gemiddelde buitentemperatuur op een dag
Raadplegen van graaddagen via site van KMI of via de site van Synergrid:
http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=17601&language_code=NED

## Slide 34: Graaddagen correctie
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Gas use for heating [MWh] | 140 | 135 | 130 | 121 | 142

## Slide 35: Graaddagen correctie
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Gas use for heating [MWh] | 140 | 135 | 130 | 121 | 142
Degree days | 2212 | 1963 | 2213 | 2212 | 2703

## Slide 36: Graaddagen correctie
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Gas use for heating [MWh] | 140 | 135 | 130 | 121 | 142
DD corrected gas use | 149.557 | 162.5089 | 138.8116 | 129.2599 | 124.1384
Degree days | 2212 | 1963 | 2213 | 2212 | 2703

## Slide 37: Audit
Chart: 
| Process cooling | Lighting | Compressed air | Pumps | Air conditioning | Other electrical equipment
 | 0.37 | 0.29 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.06
Well-chosen KPI’s
Reliable benchmarking
A list of energy saving measures

## Slide 38: Lijst van maatregelen
Energieaudit: Rapport
Energiebalans
Resultaten metingen
Energieverlies in kaart gebracht
Maatregelen uitgewerkt, met prioriteiten
  Prijs investering
  TVT
  IRR
  Complexiteit
  CO2 besparing
Toelichting van het rapport
INPUT
Energie Actie Plan

## Slide 39: Maatregelen
Quick wins!
  “gratis”
  Meestal gelinkt aan regelingen/sturingen
Investeringskost vs jaarlijkse opbrengst
  Pay back
  IRR
Subsidies in rekening brengen
  Verschillend voor lokale besturen / bedrijven / vzw’s
  Zie energiesparen.be of PIVA

## Slide 40: Lijst van maatregelen
Energieaudit: Maatregelen uitgewerkt

## Slide 41: Algemene aandachtspunten
Andere aanbevelingen
  Koelsysteem:
    Koel plaatsen van de condensors
    Reinigen van condensors
    Temperaturen bijstellen
  Verwarming:
    Bijstellen temperaturen (7% per °C)
  Regeling! Regeling! Regeling!
  Compressor
    Verlaag aanzuiglucht temperatuur
  Gebouwschil
    Zonnewering
  Onderhoudsprogramma

## Slide 42: Lijst van maatregelen
PRIORITEITEN KIEZEN
Lager energieverbruik
≠
Lagere energiekost
≠
Lagere uitstoot van CO2
≠
Hoger bewustzijn bij personeel

## Slide 43: Audit
Energieaudit: Voordelen
Input voor energie besparingsplan
  Quick wins
  Energiebesparende maatregelen
  Kostprijs / Terugverdientijden / IRR
  Prioriteiten
Geeft aan waarvoor verdere studie aangewezen is
  abnormale verbruiken worden vastgesteld
  Gebouwen/processen/utility met maximaal besparingspotentieel

## Slide 44: Audit
Energieaudit: Soorten energie besparende maatregelen
organisatorische maatregelen
  (vb. invoeren van controlerondes, onderhoudsplan ifv energetische besparingen, herorganiseren van productielijn, insteltemperaturen wijzigen, …)
technische maatregelen
  (vb. nieuwe ketel installeren, nieuwe ramen plaatsen, economiser plaatsen, automatische deursluiter plaatsen, tijdschakelaar plaatsen …)
Gedragsmaatregelen
  (vb. uitzetten van toestellen aan het eind van de werkdag, …)

## Slide 45: Energy consumption evolution
% Energy consumption
Time
AUDIT
AUDIT,
MONITORING
and ANALYTICS

## Slide 47: Monitoring
Energiemonitoring
= Verbruiken periodiek opvolgen
Het verzamelen, verwerken, analyseren en rapporteren van energie-verbruiksgegevens
Vergelijken met referentiewaarden en verwacht verbruik
Afwijkingen vaststellen, registreren en verklaren

## Slide 48: Actieplan
Audit & monitoring plan
Optimization
Baseline
SHORT TERM
Installation of meters
Data collection and monitoring
Analytics and reporting
LONG TERM
Cost saving ACTIONS

## Slide 49: Monitoring
Opvolgingssysteem: aandachtspunten
1
Basismonitoring hoofdmeters
2
Resolutie hoofdmeters uitbreiden
Kwartiergegevens
3
Submonitoring toevoegen
Manueel
Maandelijks
Automatisatie
Energie-intensieve processen
Kosten- doorrekening of -toewijzing

## Slide 50: Monitoring
Rondgang + excel
  Geen grote investeringen (enkel tijd)
  Onderhevig aan fouten
  Traag
  Problemen worden gezien na een maand of langer
Automatisch systeem
  Investering
  Betrouwbare registraties
  Real time
  Problemen worden onmiddellijk gezien

## Slide 51: Monitoring
Energiemonitoring : Voordelen
Bewaking en bijsturing (vb. controle op correcte sturing van apparaten, …)
Meten van resultaten van energiebesparende maatregelen
Lekken opsporen
Efficiëntie opvolgen (verbruik tov budget, verbruik tov productie)
Factuurcontrole
Budgetten voor investeringen berekenen
Sensibiliseren van gebouwverantwoordelijke, onderhoudsteam, gebruikers, directie, boekhouding, …
  -> verschillende soorten rapporten

## Slide 52: Monitoring
BEKNOPTE ENQUETE => VOORDELEN
Vergemakkelijkt investeringsbeslissing bij defecte installatie
Systeem vaak maar gekend door 1 persoon
Sneller besparingen vinden = grotere besparing
Betrokkenheid creëren
Investeringsdossier kunnen verdedigen tov management
Oorzaken zoeken van schommelingen
Energie kosten doorrekenen aan dochter- of andere bedrijven

## Slide 53: Monitoring
SENSORS / PLC INFORMATION / ...
LOCAL LOGGERS
(CLOUD) SERVER
Visualisatie
Analyse

## Slide 54: Meters
Hoeveel elektriciteitsmeters plaatsen?
  Meter aanschaf + installatie (3 fasen) => 300-500€
  Mogelijke besparing door het plaatsen van een meter (sneller opsporen van verliezen): 5%
  op minder dan 1 jaar terugverdiend vanaf een verbruik van €10.000 (100€/MWh)
  Geïnstalleerd vermogen
    1 shift zonder weekend: 50 kW
    24u/24u: 10 kW
  Niet bij (tenzij om te checken of ze aanstaan):
    verlichting => voorspelbare verbruiken
    Motoren

## Slide 55: Meters
Hoeveel gasmeters plaatsen?
  Meter aanschaf : 250 - 1.500 €
  Mogelijke besparing door het plaatsen van een meter (sneller opsporen van verliezen): 5%
  => op minder dan 1 jaar terugverdiend vanaf een verbruik van €10.000 (35€/MWh)
  Geïnstalleerd vermogen
    1 shift zonder weekend: 140 kW
    24u/24u: 35 kW

## Slide 56: Kwartiergegevens
Vraag kwartiergegevens op bij uw leverancier!
Gebruik pompen
Baseload
Baseload winter

## Slide 57: Controle van regelingen
Slechte sturing verwarming: geen nachtverlaging / onvoldoende WE verlaging
Chart: verbruik (kWh)/15 minuten
35% meer verbruik!

## Slide 58
Een lek: verbruik op onverwacht/onverklaarbaar moment
Lekken detecteren

## Slide 59: Acties opvolgen
Voorbeeld van meten van resultaten van energiebesparende maatregel
Chart: genormaliseered gasverbruik (kWh)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2009 | 89000 | 82000 | 92000 | 50000 | 2500 | 13000 | 42000 | 68000 | 89000
2010 | 87000 | 80000 | 90000 | 48000 | 150 | 0 | 45000 | 58000 | 72000
2011 | 73000 | 70000 | 75200 | 42000

## Slide 60: Herken je dit?

## Slide 61: Verbruiksprofiel
Continue afname / voorspelbaar verloop (seizoensverloop)
  Gemakkelijk op te volgen
  Evolutie is historisch te vergelijken (na elimineren van verliezen!)
Meer onvoorspelbaar verbruik, afhankelijk van temperaturen, productie, ...
  Moeilijk te vergelijken

## Slide 62: Onvoorspelbaar verbruiksprofiel
Ipv focus op absoluut of relatief verbruik
Focus op minimale verliezen
M.a.w.: check of de installatie optimaal draait

## Slide 63: Wat wordt gemeten?
Chart: 
?
?
?

## Slide 64: Wat wordt gemeten?
Chart: 
OK
OK
OK
LEAK!

## Slide 65: Wat wordt gemeten?
Chart: 
| 40909 | 40910 | 40911 | 40912 | 40913 | 40914 | 40915 | 40916 | 40917 | 40918 | 40919 | 40920 | 40921 | 40922 | 40923 | 40924 | 40925 | 40926 | 40927 | 40928 | 40929 | 40930 | 40931 | 40932 | 40933 | 40934 | 40935 | 40936 | 40937 | 40938
 | 18 | 26 | 23 | 23.5 | 24 | 23.5 | 18 | 17 | 26.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 18 | 17.5 | 27 | 24 | 23.5 | 23 | 23.5 | 16.5 | 17 | 35 | 26 | 25.5 | 25 | 25 | 17.5 | 18 | 25.5
?

## Slide 66: Analytics: gaat verder dan meten

## Slide 67: Modelleren verwacht verbruik
Voorbeeld van analyse aan de hand van het verwacht verbruik
Chart: werkelijk gasverbruik (kWh)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2011 | 89000 | 85000 | 90000 | 52000 | 29000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 90000
verwacht 2011 | 90000 | 87000 | 90000 | 40000 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | 25000 | 62000 | 90000

## Slide 68: Modelleren verwacht verbruik
Voorbeeld van meten van resultaten van energiebesparende maatregel
Chart: jaarlijks gasverbruik (kWh)
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
werkelijk verbruik | 795000 | 800000 | 750000 | 720000 | 680000 | 650000 | 580000
verwacht verbruik | 795000 | 800000 | 750000 | 780000 | 730000 | 800000 | 720000
Nieuwe ketel
Regeling op punt

## Slide 69: ISO 50001

## Slide 70: ISO 50001
Estimate future energy use and consumption
The hard way
Based on historical data
Using the energy drivers to make predictions
Less significant energy users
Biggest energy users
ADVANTAGE: you can see losses more easily!

## Slide 71: Wetgevend kader
Moet dat nu echt allemaal?
Wat zegt Europa? Vlaanderen? ...
Wat staat ons te wachten?

## Slide 72: Europese directieve
Publieke instanties
  Jaarlijks renovatietempo (“centrale” overheid: 3% per jaar)
  Gradueel streven naar bijna nul-energie gebouwen
  Implementatie van smart metering
  Opmaken van
    Energy action plan
    EMS systeem

## Slide 73: Europese directieve
Bedrijven > KMO:
  4-jaarlijks een audit laten uitvoeren
  OF: EMS invoeren zoals ISO 50001
KMO:
  Worden gestimuleerd energie efficientie te verhogen

## Slide 74
Laat ons weten wanneer we u ergens kunnen mee helpen!
An Beazar – founder & CEO
An.Beazar@enprove.com
+32 476 273 216
www.enprove.com
@Enprove_Energy